УДК 004.942:504.3.054

ПЕКУНОВ В.В., канд. техн. наук

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ

Предлагается новая многофазная многокомпонентная модель образования и распространения загрязнений. Модель учитывает наиболее значимые факторы: турбулентность, перенос излучения, тепла, пыли и реагирующих газов, динамику водяного пара и капель, конденсацию и испарение капель, поглощение газов каплями. Применен новый подход к моделированию капельных фаз. Модель может применяться для прогнозирования концентраций загрязнителей в воздушном бассейне большого города и в окрестности энергетических предприятий.

Данная работа посвящена актуальной проблеме моделирования образования и распространения загрязнений в воздушной среде. Известные автору работы не учитывают должным образом наиболее значимые факторы: а) первичное загрязнение при выбросе и переносе твердых, жидких и газообразных веществ в турбулентных воздушных потоках, б) вторичное загрязнение в результате проходящих химических реакций, в) распространение прямого и рассеянного излучения, оказывающего влияние на процессы тепло- и массообмена, инициирующего фотохимические реакции, г) поглощение газообразных загрязнителей каплями атмосферной воды и выпадение кислотных осадков. Нами предлагается модель, в достаточно полной мере учитывающая эти и другие факторы.

Введем правую систему координат (x1, x2, x3) с вертикальной осью Ox3.

;   j = 1, 2, 3;

;

;

;

;

где ( — векторный потенциал, ( — вектор вихря, U — вектор скорости основной фазы, (мол и (турб — молекулярная и турбулентная вязкости, T — температура, (0, c, (, b — теплопроводность, удельная теплоемкость, плотность и термический коэффициент расширения воздуха, ( — коэффициенты. Модель турбулентности Абрамовича-Секундова:

;

;

,

где ( = 2,0, ( = 50,0, ( = 0,06, Lmin — кратчайшее расстояние до стенки.

;

;

;

,

где C — вектор концентраций веществ (газов и переносимых воздухом пылевых частиц), Wj,   — скорость витания и коэффициент диффузии j-го вещества, N — число веществ, q — число химических реакций, Rik и Lik — стехиометрические коэффициенты при i-м веществе в правой и левой частях k-й реакции, Ak = Ak(T) — константа скорости k-й реакции. Для фотохимических реакций Ak отлична от нуля лишь в случае, если суммарная освещенность превышает заданный стартовый порог.

Особо выделим уравнение диффузии пара с концентрацией :

,

где  — коэффициент диффузии пара, Mk — молярная масса воды. Уравнения переноса диффузного излучения в Nrad диапазонах (в последнем диапазоне — тепловое инфракрасное излучение) по модели K.N.Liou:

;

;

;

,

где  — первый компонент разложения интенсивности излучения в j-м диапазоне (метод сферических гармоник),  — интегральная освещенность (прямое солнечное излучение),  и  — начальная и конечная длины волн, B(T) — функция Планка, , ,  — коэффициенты ослабления, поглощения и рассеивания.  находится обратной трассировкой луча, что существенно упрощает вычисления, особенно в областях сложной формы.

Запишем уравнения для фазы тяжелых пылевых частиц:

j = 1, 2, 3;

где Up — вектор скорости пылевой фазы, (pмол — кинематическая вязкость пылевой фазы, g1 = 0, g2 = 0, g3 = g,  — сила сопротивления частицы потоку, (p — плотность пыли, Dp и (p — коэффициенты.

Предлагаем новый подход для моделирования фазы капель из Z компонентов. Основные уравнения имеют вид:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

где , ,  — плотность, концентрация и вектор скорости i-го компонента, , ,  и ( — коэффициенты,  — сила сопротивления потоку с учетом деформации, ( — шаг интегрирования по времени, Li(D) и  — потоки пара и j-го газа между i-м компонентом и средой,  — плотность воды,  — концентрация j-го газа в каплях i-го компонента,  — концентрация пара на поверхности капли (с поправками Кельвина и Кехлера).

Предложен алгоритм расчета параметров ai и bi кусочных распределений (линейных при полном заполнении [капли с диаметрами от di до di+1] и равномерных при частичном заполнении [с поиском начала xi или конца yi заполнения]) путем интерполяции по значениям  и . Алгоритм работает даже с разрывными распределениями, которые могут недостаточно корректно обрабатываться при использовании традиционных подходов [1, 2, 3]. В данной работе алгоритм не приводится всвязи с большим объемом, его подробное описание можно найти в статье [4].

Для численного интегрирования уравнений переноса используется локально-одномерное расщепление (неявная разностная схема), для уравнений Пуассона и Гельмгольца — верхняя релаксация (с «шахматным» порядком обхода узлов и чебышевским ускорением), для уравнений химической кинетики предложена компромиссная разностная схема ([5], синтез схем Рожкова и Адамса-Моултона), обладающая хорошей устойчивостью и приемлемой точностью при невысокой трудоемкости. Также применяется метод Гира.

Таким образом, в данной работе предложена трехмерная многофазная многокомпонентная модель образования и распространения загрязнений. Модель учитывает наиболее значимые факторы и включает нестандартную подсистему уравнений, описывающих динамику и кинетику капельной фазы и работающую даже с разрывными распределениями капель. Сравнение результатов экспериментов с использованием данных уравнений и с применением лагранжевого подхода показало, что наш метод моделирования капель имеет крайне низкие трудозатраты (в 540 раз меньше, чем при прямом моделировании 1000 капель), имеет относительную погрешность до 18% для плотности и до 35% по поглощенным загрязнителям. Модель апробирована в численных экспериментах [6] на многопроцессорных системах МВС-1000, в том числе на реальных данных. На базе предложенной модели разработана программа параллельного численного моделирования образования и распространения твердых, жидких и газообразных загрязнителей AirEcology-P.

Работа была выполнена при финансовой поддержке Минобразования и науки (грант РНП.2.2.1.1.7280).

Список литературы

Aloyan A.E., Arutyunyan V.O., Louzan P.I. Numerical modeling of the gas-aerosol interaction in the atmoshpere // Измерения, моделирование и информационные системы как средства снижения загрязнений на городском и региональном уровне : Тр. Междунар. науч. конф. «ENVIROMIS 2002». — Томск, 2002. — Т.1. — С.158-164.

Zhang M., Lin W., Bretherton C.S., Hack J.J., Rasch P.J. A Modified Formulation of Fractional Stratiform Condensation Rate in the NCAR Community Atmospheric Model (CAM2) // J. Geophys. Res. — 2003. — Vol. 108. — No. D1. — pp. ACL 10-1.

FLUENT 6 User’s Guide. — Fluent Inc., 2001.

Пекунов В.В., Ясинский Ф.Н. Математическая модель микроклимата в производственных помещениях с повышенной влажностью // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. — 2006. — №2. — С.128-133.

Пекунов В.В. Компромиссная разностная схема для уравнений химической кинетики на основе схем Адамса-Моултона и Рожкова // Вестник ИГЭУ. — Иваново, 2005. — Вып.4. — С.92-95.

Пекунов В.В., Ясинский Ф.Н. Параллельное решение задачи численного моделирования распространения загрязнений в воздушном бассейне большого города и в окрестности предприятия. Препринт. М.: Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, 2003.  №36.

# Footnotes

Зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, свидетельство №2006611068, 21.03.2006.